包头市佳蒙泰环保科技有限公司

1200m3/d硫酸镁废水治理MVR项目

闪蒸结晶配套装置

招 标 文 件

编号：JMT-20180717

招标人：包头市佳蒙泰环保科技有限公司

二零一八年七月

目  录

第一章  投标邀请函	5

第二章 投标人须知	6

一、投标资料表及说明	6

1、投标资料表	6

2、说明	6

二、招标文件	7

3、招标文件	7

4、招标文件的澄清	7

5、招标文件的修改	7

三、投标文件	8

6、投标文件的编写	8

7、投标文件的份数	8

8、投标文件的密封与标记	8

10、投标有效期	8

10.2投标文件有效期的延长	9

11、 投标文件的修改与撤回	9

12、投标保证金及其金额	9

四、开标及评标	10

13．开标	10

14．评标	10

16．中标通知	12

五、签订合同	12

17．签订合同	12

18．拒签合同	12

19．中标人违约	12

六、其他事项	12

20．通讯地址	12

第三章 招标项目要求	14

一、采购设备一览表及使用工况介绍	14

二、工艺条件	14

三、设备技术要求	15

四、闪蒸结晶配套装置设计参数	16

五、系统分工	17

六、主要设备清单	17

七、报价文件	17

八、备品备件、易损件及专用工具清单	18

九、技术文件提交	18

第四章  合同文本	20

一、合同文件	22

1合同文件适用法律	22

2合同文件组成和解释顺序	22

3合同文件使用文字	22

二、标的物的一般条款	22

4 完整物权	22

5 质量保证	23

6包装、运输、装运、保险	23

7伴随服务	24

8标的物的交付	25

9检验和验收	25

三、对标的物提出异议的时间和办法	26

10 对标的物提出异议的时间和办法	26

四、合同价款和支付	26

11 合同价款和支付	26

五、违约责任	27

12违约责任	27

13甲方违约责任	27

14乙方违约责任	27

15不可抗力	28

六、索赔	28

16索赔	28

七、合同的解除和转让与分包	29

17 合同的解除	29

18合同的转让与分包	30

19变更指示	30

八、合同的生效	30

20合同的生效	30

九、争议解决	30

21仲裁	30

十、附则	31

22合同份数	31

23未尽事宜	31

第五章 投标书格式及附件	32

附件一： 开标一览表	36

附件三： 商务条款偏离表格式	38

附件四： 技术规格偏离表格式	39

附件五：同类设备供货业绩	40

附件六： 技术服务人员能力	40

# 第一章  投标邀请函

1、包头市佳蒙泰环保科技有限公司对闪蒸结晶配套装置的采购（招标编号：JMT-2018071）进行邀请招标，现邀请有意向的投标人参加该项目的投标。

2、招标货物名称、数量、交货时间及交货地点。

货物名称：闪蒸结晶配套装置采购

货物数量：1套；

交货时间：合同签订后20天（若甲方另有发货、进场书面通知的，以书面通知为准）；

交货地点：项目现场，包头市卜尔汉图镇华美稀土西面包头市佳蒙泰环保科技有限公司。

3、本次招标工作的具体安排如下

（1）招标联系人：李瑞阳

（2）联系电话：0317-2138085     1537331438

（3）联系邮箱：hbfyzb@126.com

（4）发放招标文件时间2018年7月27日

发放地点：沧州市青海大道与沈阳路交汇处，河北丰源环保科技股份有限公司 
（5）提交书面疑问截止时间2018年7月29日9时止

提交形式：电子邮件   ；   （收）

答疑形式：书面答疑。

（6）投标书提交截止时间： 2018年8月1日9时止

# 第二章 投标人须知

## 一、投标资料表及说明

### 1、投标资料表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人信息 | 招标人名称：包头市佳蒙泰环保科技有限公司 联系电话：0317-2138085 1537331438 联系人：李瑞阳 |
| 2 | 招标货物名称 | 闪蒸结晶配套装置 |
| 3 | 招标项目地点 | 河北丰源环保科技股份有限公司 |
| 4 | 招标范围 | 见招标文件技术协议部分 |
| 5 | ★投标人资格 要求 | 1、在中国国内注册的合法法人企业。 2、有大型真空结晶器制造经验，且设备已平稳运行。 3、有完善的质量管理体系和售后服务体系，可以保证在24小时到现场解决设备问题。 4、有关于本次招标设备的设计、制造相关资质或营业范围证明。 |
| 6 | 投标人提出疑问的截止时间 | 时间：2018年7月29日。 |
| 7 | 投标文件的 份数 | 正本1份、副本4份。 电子文档：一份。 |
| 8 | ★投标报价 | 需按投标报价表格式完整填写。 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 提交投标文件的截止时间 | 纸质版投标文件：2018年 8月1日9时00分密封送至招标人办公地点 |
| 11 |  |  |
| 13 | 开标时间 | 时间：2018年8月1日上午9点 |
| 14 | ★ | 营业执照、法人委托书、资质、业绩证明材料均为原件 |

### 2、说明

2.1合格的投标人：满足投标资料表第5项，投标人资格要求

2.2除非本招标文件另有明确规定，当使用词组“包括”时无论其是否包含“但不限于”字样，仍有视为包括本招标文件全部其它相关条款。

2.3投标费用：投标人应自行承担其参加投标产生的所有费用，包括其准备和递交投标文件的费用。无论投标结果如何，招标方对上述费用不承担任何责任。

## 二、招标文件

3、招标文件
　　3．1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由以下部分组成：
　　（1） 招标邀请函；
　　（2） 投标须知；
　　（3） 招标项目要求；
　　（4） 合同主要条款；

（5） 投标书格式及附件；

3．2招标文件以中文编印，以中文本为准。
　　3．3招标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件作出实质性影响，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

4、招标文件的澄清
　　任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前五天以书面形式或传真、电子邮件、电报通知招标人。招标人将以书面形式予以答复。

5、招标文件的修改
　　5．1在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。
　　5．2招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以电报、传真、电子邮件形式确认收到修改文件。 
　　5．3为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期，并以书面形式通知每一投标人。
　　5．4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 三、投标文件

### 6、投标文件的编写

投标文件的编写：按照第五章投标书格式及附件

### 7、投标文件的份数

投标文件的份数：投标文件须一式五份，其中正本一份、副本四份，电子版（U盘或光盘）。正本和副本之间如有差异，以正本为准。

8、投标文件的密封与标记
　　8．1投标人应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章（或合同专用章）。
　　8．2投标文件信袋封条上应写明：
　　（1） 招标人、招标文件所指明的投标送达地址；
　　（2） 招标项目名称；
　　（3） 标书编号；
　　（4） 投标企业名称和地址；
　　（5） 注明"开标时才能启封"，"正本"，"副本"。
　　8．3为方便开标唱标，投标人应将正本的投标书、开标一览表单独密封，并在信封上表明"开标一览表"字样，然后再装入正本招标文件密封袋中。
　　8．4未按本须知招标密封、标记和投递的招标文件，招标人不对其后果负责。
9、投标文件递交截止日期
　　9．1投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。
　　9．2投标人将根据本须知条款5.3条推迟投标截止日期以书面或传真电报的形式通知所有投标人。招标人和投标人受投标截止日期约束的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
　　9．3在投标截止时限以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

### 10、投标有效期

10.1投标文件从投标截止之日起，投标有效期为90天。投标文件的有效期比本须知规定有效期短的，将被视为非响应投标，招标方有权拒绝。

### 10.2投标文件有效期的延长

（1）招标方可要求对申请文件的有效期延期一次或多次。

（2）招标方可在申请文件有效期满前，至少十天（10）天书面通知投标人，要求延长投标文件的有效期。

（3）如果有关投标人不同意延长到要求，其可在原投标文件有效期满前以书面形式通知招标人，并撤回其投标文件，投标保证金不会被没收。

### 11、 投标文件的修改与撤回

11.1投标人在递交投标文件后对其投标文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在投标截止时间前送达。

11.2投标人递交的投标文件中投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

11.3投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知，应该按本须知的规定编制、签署、密封、标记和递交。

11.4如招标人有理由拒绝任何一份投标文件或拒绝所有投标文件，将立即书面通知有关投标人。

### 12、投标保证金及其金额

12.1投标人应提交投标保证金，作为其投标书的一部分。投标人须从投标人账户一次性汇至招标方指定账户（保证金需到帐），汇款单位必须与投标人一致。本项目投标方应提交保证金人民币伍仟元整整。

12.2投标人在提交投标文件前，须将投标保证金汇入招标人指定的以下帐户：

投标保证金开户银行及账号：

开户名称：河北丰源环保科技股份有限公司 
开户账号：502012012000002838
开 户 行：沧州银行车站支行
投标人应保证其投标保证金汇款在投标文件递交截止时间前一天到达该账户，否则招标方将拒绝其投标文件。

12.3中标人与招标人签订合同后，招标保证金无息返还给投标人。

12.4在任何情况下，招标方无义务承担投标人或第三方就提供和维持投标保证金而发生的包括手续费、利息在内的任何费用。

12.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
　　（1） 投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回投标；
　　（2） 投标人在规定期限内未能根据投标须知第17条规定签订合同；或根据第14.5条规定接受对错误的修正；

## 四、开标及评标

13．开标
　　13．1招标人根据招标文件规定的时间、地点主持开标，届时请投标的代表参加，参加开标大会的代表应签到以证明其出席。
　　13．2开标时将投标文件正本"开标一览表"及招标人认为必要的内容唱标。唱标方式由包头市佳蒙泰环保科技有限公司根据情况决定。
　　13．3招标人作开标记录，并存档备查。

14．评标
　　14．1招标人根据招标货物的特点组建评标委员会。评标委员会由招标人、买方的代表和技术、经济等有关方面的专家组成。评委会对所有投标人的投标书采用相同程度和标准评标。 
　　14．2评标的依据为招标文件和投标文件。
　　14．3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。
　　14．4评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：
　　14．4．1投标货物的技术水平、性能。
　　14．4．2投标货物的质量合适应性。
　　14．4．3对招标文件中付款方式的响应。
　　14．4．4交货期和供货能力。
　　14．4．5配套设备的齐全性（如有需要）。
　　14．4．6备品备件和售后服务承诺。
　　14．4．7其他特殊要求因素（如安全及环保等）。
　　14．4．8投标人的综合实力、业绩和信誉等。
　　14．5投标文件中有下列错误必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝，其投标保证金将被没收：
　　14．5．1单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价；
　　14．5．2用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
　　14．5．3文字表述与图形不一致，以文字表述为准。
　　14．6投标文件的澄清
　　14．6．1为有助于投标书的审查、评价、比较，评标委员会有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。投标人有责任按照招标人通知的时间地点派专人进行答疑。
　　14．6．2投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。
　　14．6．3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。
　　14．6．4投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。
　　14．6．5评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
　　14．6．6评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修改或撤销与招标文件的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
　　14．7评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。
　　14．8评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。
　　14．9投标人在评标过程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。
15．授予合同
　　15．1买方根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，买方也可以授权评标委员会直接确定中标人。
　　15．2合同将授予符合下列条件之一的投标人：
　　15．2．1能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准； 
　　15．2．2能够满足招标的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。
　　15．3授予合同时变更数量的权利
　　招标人在授予合同时有权对"招标货物一览表"中规定的货物数量和服务予以增加或减少，或分项选择中标人。

16．中标通知
　　16．1评标结束10日内，招标人将以书面、电子邮件或电话形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
　　16．2在中标人与买方签订合同后10日内，招标人向其他投标人发出落标通知书并无息退还投标保证金。不解释落标原因，不退回投标文件。
　　16．3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

### 五、签订合同

17．签订合同
　　17．1中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。
　　17．2买卖双方共同承认的招标文件、投标文件及评标过程中形成的书面文件均作为签订合同的依据。

18．拒签合同
　　如中标人拒签合同，则按19条处理。

19．中标人违约
　　如中标人违约，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位，组织供需双方签订经济合同,违约方投标保证金不退还。

### 六、其他事项

20．通讯地址
　　所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：
　　招标单位：包头市佳蒙泰环保科技有限公司

通讯地址：沧州市青海大道与沈阳路交汇处，河北丰源环保科技股份有限公司

邮编：061100

技术负责人： 黄津                电　　话： 18931798025

E-mail： 294871033@qq.com

第三章 招标项目要求

## 一、采购设备一览表及使用工况介绍

1 采购设备一览表

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 技术规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX101 | 闪蒸结晶器 | 详见本章 | 1台 |  |
| 2 | EX101 | 蒸发式冷凝器 | 真空度0.09MP， 进汽量1t/h。 主体碳钢， 盘管材质镀锌碳钢管 | 1台 |  |
| 3 | VX101 | 真空循环槽 | Φ1000X1000， 内装3m2盘管，碳钢 | 1台 |  |

2 工艺流程概述

原MVR装置蒸发装置受条件限制，浓缩废水在一效结晶器中无法有效形成晶核，导致无晶体析出，再进行后续的固液分离。故在原装置的基础上，通过增加一套闪蒸装置进行浆料的降温和浓缩，以保证析出晶体，进行后续分离操作。

## 二、工艺条件

1、浆料进口参数

（1） 浆料组成：主要为硫酸镁，氯化镁的饱和溶液，其中硫酸镁浓度约30%，氯化镁浓度3%。

（2） 浆料进口参数

一效结晶器中来浆料量最大为11m3/h，来料温度102℃，蒸发量至少1t/h，系统真空度0.09MP。

（3） 浆料出口参数

浆料需降温至53℃，晶浆量10t/h。

2 冷却水条件

--- 进口温度：28℃

--- 出口温度；34℃

--- 进口压力：0.3MPa

3 冷却水量

--- 冷却水流量：供方计算。

## 三、设备技术要求

1 闪蒸结晶器

上部带除沫丝网，以防止泡沫夹带，且上部预留喷淋口，可清洗结晶器内部。处理量11m3/h，真空度可达0.09MP。材质为TA2。进料口和出浆料口接DN65管，气相出口接DN400管。同时，底部装有螺旋桨式搅拌器。数量：1台

2 闪蒸结晶器设计寿命

设计寿命10年

3 接管法兰标准

除另有规定外，本系统所有对外链接的法兰，一律按HG/T20592-2009欧洲B系列法兰标准执行。

### 4标准规范、法规

（1）本设备设计、制造和检验，除符合国家和卖方的标准以外，还应遵循买方提供的文件和资料、说明，遵照买方提供的文件、资料、说明，并不能免除卖方的责任、承诺和其它义务。除了合同中另有要求外，均必须采用合同签定时的最新版标准规范；

（2）卖方有责任确保设计、材料、制造和检验符合本项目的相关规定；

（3）当买方的文件、资料、说明与规范标准有矛盾时以国家规范为准，当规范之间有矛盾时原则上采用最严格的条款；

## 四、闪蒸结晶器及配套装置设计参数

由卖方计算提供（不局限于以下各项）。

| 序号 | 名称 | 单位 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪蒸结晶器进料温度 | ℃ | 102 |
| 2 | 闪蒸结晶器出料温度 | ℃ | 53 |
| 3 | 进样量 | m3/h | 11 |
| 4 | 进样密度 | g/cm3 | 1.45 |
| 5 | 冷却水进口温度 | ℃ | 28 |
| 6 | 冷却水出口温度 | ℃ | 34 |
| 7 | 冷却水量 | m³/h |  |
| 8 | 换热面积 | ㎡ |  |
| 9 | 材质 |  | TA2 |
| 10 | 外形尺寸 | m |  |
| 11 | 电机功率 | KW |  |
| 12 | 进料口尺寸 | mm | 73 |
| 13 | 出料口尺寸 | mm | 73 |
| 14 | 气相口尺寸 | mm | 406 |

## 五、系统分工

1 卖方范围

（1）提供闪蒸结晶器本体，蒸发式冷凝器，真空循环槽。

（2）负责运输

2 供货界面划分

---进出口以法兰为界面。

## 六、主要设备清单

由卖方提供。

## 七、报价文件

1 报价文件包括技术方案、设备清单、施工组织设计、设备业绩等。

报价范围包括下列内容，卖方根据情况可以增减。

2 技术方案包括如下内容：

（1） 设计依据；

（2） 设计参数；

（3） 方案内容，包括设备结构设计、特点，主要设备性能参数等；

（4） 设备清单；

（5） 设备平、立面图和基础条件图；

（6） 备品备件清单，易耗品清单；

（7） 其他内容。

3 报价文件

（1） 设备本体价格及内件分项报价；

（2） 辅机及附件分项报价；

（3） 钢架支撑重量级价格；

（4） 设备运输费；

（5） 安装费等；

（6） 税费；

（7） 其他费用。

## 八、备品备件、易损件及专用工具清单

投标人应提供质保期内所需的备品备件，包括但不限于下表：

| 序号 | 备品、备件名称和规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注 1：上表中所列为最低限度的备品备件，其余由投标人补充。

注 2：备品备件在质保期内若未使用的部分在质保期满后归招标人所有。

## 九、技术文件提交

| 文件名称 | 提交要求 |
| --- | --- |
| 设备总图和基础图 | 合同签订后3天，提交CAD电子版以及盖章扫描件。 |
| 设备安装图 | 货到现场开箱检验时提供，纸质文件，8套。 |
| 装箱清单 | 货到现场开箱检验时提供，纸质文件，3套。 |
| 产品合格证 | 货到现场开箱检验时提供，纸质文件1套 |
| 出厂检验报告 | 货到现场开箱检验时提供，纸质文件1套 |
| 操作运行维护手册 | 货到现场开箱检验时提供，纸质文件3套，电子文件1套。 |
| 培训资料 | 货到现场开箱检验时提供，纸质文件3套，电子文件1套。 |
| 注：上述资料中出合格证外，其它资料数量以甲方通知为准。 |

# 第四章  合同文本

4.1 协议书主要条款

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 分包工程概况 1.1分包工程名称：闪蒸结晶配套装置设备采购 1.2分包工程地点：包头市卜尔汉图镇华美稀土西面包头市佳蒙泰环保科技有限公司 1.3设备采购及服务范围：详见技术协议 |
| 二 | 分包合同价款 2.1金额：大写：人民币 元整。 小写： 元，其中 。 2.2本合同总价包括（但不限于）合同设备的设计、制造、采购、运输及运输保险、存储、厂内组装、厂内调试试验及检查、厂内试运行、现场安装指导、现场对设备的冷态调试和热态调试、培训、税收等。 在合同执行中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应有的，并且为满足《技术协议》要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料等补齐，且不调整合同总价。 在乙方生产前，甲方可根据自身要求对供货范围进行调整（增加或减少），双方依据分项报价表协商调整价格，并补充合同附件。 |
| 三 | 分包工期 3.1 本合同设备最迟于 合同签订后20天 发货至交货地点（若甲方另有发货、进场书面通知的，以书面通知为准）。 3.2 交货地点：包头市卜尔汉图镇华美稀土西面包头市佳蒙泰环保科技有限公司。 3.3 交货联系人： 3.4 缺陷责任期：本工程缺陷责任期为2年，自通过业主组织的竣工验收通过后当日算起。 |
| 八 | 合同价款与支付 8.1 第一次付款：甲方向乙方支付合同总金额的30%，乙方投入生产。 8.2 第二次付款：设备发货前，甲方向乙方支付合同总金额的30%。 发货随车资料应包括：产品合格证；详细的装箱清单；设备安装图纸、设备操作运行维护手册（具体数量以甲方通知为准）。 8.3 第三次付款：设备现场安装完成，甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总金额的30%。支付前乙方提交本次合同全额增值税专用发票。 8.4 第四处付款：剩余10%作为质保金验收合格一年后一次付清。 在合同履行过程中，乙方向甲方提供如下单据作为甲方支付依据；特殊情况等未尽事宜，双方协商后解决。 甲方签收的送货回单、开箱验收证明； 甲方对调试、试运行验收的合格证明； 8.4 付款方法：银行汇票、承兑汇票、电汇、转账支票。 |

4.2 一般条款

## 一、合同文件

### 1合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

### 2合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

（1）合同协议书及专用条款

（2）合同一般条款

（3）洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

（4）中标通知书、招标文件

（5）投标文件

（6）有关图纸

（7）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

### 3合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

## 二、标的物的一般条款

### 4 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

### 5 质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格要求；乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期和缺陷责任期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责，并承担由此产生的一切费用。

5.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地有关政府检测部门的检验结果，或者在质量保证期和缺陷责任期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

5.3 除合同中另有规定外，出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后7天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件和整机。对造成的损失甲方保留索赔的权利。

5.4 如果乙方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时该补救措施不解除乙方应负的责任及相应赔偿。

5.5 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自竣工验收之日起计算，且质量保证期为项目竣工验收后12个月。

### 6包装、运输、装运、保险

6.1 包装

（1）除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应的标准保护措施进行包装。这种包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每件包装箱内应附有详细装箱单和质量证书各一份。

6.2 运输标记

（1）乙方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

收货人

合同号

装运标志

收货人代号

目的地

货物的名称、品目号、箱号

毛重／净重（公斤）

尺寸（长×宽×高，以厘米计）

6.3 装运条件

（1）交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

现场交货：由乙方负责办理运输和保险事宜，将货物运抵施工现场，有关费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传通知甲方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，乙方应以快递寄给甲方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长x宽x高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

（3）乙方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由乙方承担。

6.4 装运通知

在现场交货和工厂交货条件下的货物，在乙方通知甲方货物已备妥待运输24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

### 7伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

（1）标的物的现场指导安装（按各设备的要求）、启动、（调试）、监督；

（2）提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

（3）在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）对甲方技术人员的技术指导或培训，乙方承诺派技术人员进行指导安装（和调试）。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

7.3 技术培训

（1）乙方应对发包人的技术人员操作和维修进行培训，培训分工厂培训和现场培训两种。所有培训应以中文进行。乙方应在投标书中提出培训计划，包括培训项目、人数、时间、费用（每人每日的费用）等，供发包人批准。

（2）乙方派出的培训人员，应在所提供的产品上维修、运行管理方面具有两年以上的经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交发包人，发包人认为培训人员不合适可要求更换。

（3）乙方应在设备安装完毕后进行现场培训，应安排工程师给予指导和演示，并对如何进行零件的拆除，如何排除故障进行指导和演示，并对技术人员进行实际操作培训。

### 8标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

8.4 标的物交付前的一切风险由乙方承担。

### 9检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方提供的所交货物的质量证书应附有制造商检验细节和结果的说明。

9.2 货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并根据检验结果出具合格或不合格的检验证书。验收期限一般为自标的物交付之日起七天内，根据设备的特殊情况，需延长的，双方在合同的特殊条款中约定。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自已检验的结果或当地有关政府检测机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.3 如果在合同规定的质量保证期和缺陷保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方应申请当地相关政府检测部门进行检验，并有权根据检测证书及质量保证条款立即向乙方提出索赔。

9.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.5 甲方有权根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分，如双方对验收结果有分歧，则以湖北襄阳技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

## 三、对标的物提出异议的时间和办法

### 10 对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内（本合同规定收到货物后7个工作日）将标的物的数量或外观质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 四、合同价款和支付

### 11 合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

（1）合格的销售发票或收据；

（2）甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 五、违约责任

### 12违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

### 13甲方违约责任

在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的10%，作为违约金。

### 14乙方违约责任

14.1 乙方不能整体交货（逾期超过三十天视为不能交货），或整体交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，甲方实际损失超过违约金实际数额的，按甲方实际损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求）赔偿。单次交货逾期超过30日的，甲方有权解除合同。

14.3乙方提供产品质量不合格影响甲方按期正常使用的，甲方有权选择继续使用该等产品，合同价格按照双方另行协商的较低价格执行；甲方也可退回产品并要求乙方在一定期限内重新交货，乙方必须承担甲方由此引起的一切损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求）。

14.4 乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款,缺陷责任期仍按合同规定的时间执行。

14.5 若标的物未能通过现场按国家标准相关要求验收的，甲方有权要求乙方在30日内予以更换或补足，如对工程总体进度造成影响，以逾期交货论。

甲方凭乙方出具的出厂检验证明及质量保证书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量保证书的信任立即将相应标的物应用于施工。但若标的物通过现场验收被使用后又被证实不符合合同要求的，或在质量保证期限和缺陷责任期内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

（1）另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他直接经济损失。

（2）乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的200%的赔偿金。

### 15不可抗力

15.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 六、索赔

### 16索赔

16.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有资质部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

## 七、合同的解除和转让与分包

### 17 合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

17.4违约终止合同

（1）在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物；

（2）一旦甲方根据第18.1款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购与未交货物类似的货物。乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用，而且乙方应继续履行合同中未终止的部分。

17.5 破产终止合同

当乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

### 18合同的转让与分包

18.1 除甲方事先同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则予以合同额30%的赔偿。

18.2 乙方应书面通知甲方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除乙方承担的本合同项下的任何责任或义务。

### 19变更指示

19.1 甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

（1）合同项下需为甲方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

（2）装运方式和包装方式；

（3）交货地点；

（4）乙方须提供的服务。

19.2若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

## 八、合同的生效

### 20合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

## 九、争议解决

### 21仲裁

21.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

21.2 仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁程序和规则进行。

21.3 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

21.4 仲裁机构另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

21.5 仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

## 十、附则

### 22合同份数

本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

### 23未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

# 投标书格式及附件

24 投标文件的组成

24.1 投标文件由商务标部分、技术部分组成。

24.2 商务标部分主要包括下列内容：

24.2.1 法定代表人资格证明书；

24.2.2 授权委托书；

24.2.3 投标函；

24.2.4投标保证金复印件；

24.2.5开标一览表；见附件一

24.2.6 分项报价表；见附件二

24.2.6投标单位资质文件；

24.2.7商务条款偏离表；见附件三

24.2.8技术条款偏离表；见附件四

24.2.9同类设备供货业绩表及原件；见附件五

24.2.10 招标文件要求投标人提交的其他投标资料；

24.3 技术部分主要包括下列内容：

24.3.1 闪蒸结晶配套装置技术文件；

24.3.1.1 产品质量标准、生产检测标准、产品质量保证措施；

24.3.1.2闪蒸结晶配套装置主要技术性能及参数一览表；

24.3.2 进度保证计划；

24.3.3技术服务说明；

24.3.4 技术服务人员能力；见附件六

24.3.5售后服务承诺；

- 法定代表人资格证明书

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

单位性质： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地    址： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

成立时间：＿＿＿＿＿＿年 ＿＿＿＿＿月＿＿＿＿日

经营期限：

姓    名：＿＿＿＿性别：＿＿＿年龄：＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿  系       （投标单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）

日  期：           年           月            日

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的          （姓名、职务）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加          （招标单位）的         项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：    （签字）   性别：           年龄：

单位：                 地址：           职务：

身份证号：

投标单位：                 （盖章）

法定代表人：                （签字、盖章）

日期：    年    月     日

有效期：     年     月    日    至    年     月     日

法定代表人授权代理人有效身份证件复印件

- 投标函

致：河北丰源环保科技股份有限公司

根据已收到的招标编号为                的包头市佳蒙泰环保科技有限公司闪蒸结晶配套装置设备的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位认真研究项目招标文件的、合同条款、技术规范、设备清单及技术要求和其他有关文件后，我方愿以人民币          元的总价，按上述合同条款、技术规范要求承包上述闪蒸结晶配套装置设备采购，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

- 我方提交的投标文件为：正本一份，副本三份。

- 一旦我方中标，我方保证在      天（日历日）内竣工并移交整个工程，工程质量为        。

- 我们理解报价不是中标的唯一条件，评标委员会将根据评标办法对各投标单位的投标文件进行综合评审，最终确定中标单位。

投标单位：                             （盖章）

单位地址：

法定代表人：                           （盖章）

邮政编码：

电话：

开户银行名称：

开户行银行账号：

年       月       日

## 附件一： 开标一览表

投标人名称：                        项目名称：                                       单位：万元

单位：万元

| 投标内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 系统设备 |  |  |
| 备品备件 |  |  |
| 专用工具 |  |  |
| 服务费 |  |  |
| 运输费、保险费 |  |  |
| 其它费用 |  |  |
| 交货期 |  |  |
| 付款方式 |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |

投标人代表签字或投标人公章                       日期

附件二： 投标分项报价表格式

投标人名称：                        项目名称：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 材质、重量 | 制造商 | 交货期 | 数量（台套） | 单价（出厂价）（万元） | 总 价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计（万元） |  |

注：

（1）如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；

（2）要求每部分大项内尽可能分小项分细节报价。结构暂不清楚的局部地方，可根据经验自行估价；

（3）各项货物详细技术性能应另页描述。

投标人代表签字或投标人公章                       日期

## 附件三： 商务条款偏离表格式

投标人名称：                    项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字或投标人公章

日期

## 附件四： 技术规格偏离表格式

投标人名称：                    项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字或投标人公章

日期

## 附件五：同类设备供货业绩

（格式自定，以附有合同或用户证明材料的业绩为准）

## 附件六： 技术服务人员能力

拟投入本项目主要技术人员汇总表

投标申请人名称________________________________________

| 学历、职称、经历 人员类别、姓名 | 学历/职称 | 从事本专业工作时间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10年以上 | 5至10年 | 5年以下 |
| 一、设计人员 (如下所列) |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二、制造人员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三、技术服务人员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

需付技术人员职称、执业资格证书等证明材料（职称证、职业资格证应有复印件，工作经历应有单位证。